## Slide 1
열교환기 데이터분석 및 최적화 설계

## Slide 2: 목차
기술 개발 배경 및 목표
기술 개발 현황

## Slide 3: I. 기술 개발 배경 및 목표
Done Before
“
열교환기 입찰 프로젝트 물량 산출 시,
주로 Heat Duty 기준으로 Reference Data 참고하여 열교환기 Size와 Weight를 산출함
Issue
“
엔지니어마다 열교환기 물량 산출 기준이 달라 물량 산출의 통일성 부족
물량 산출 히스토리 파악 어려움
Purpose
“
주니어 엔지니어가 재현성 높은 열교환기 물량 산출을 하도록 하고,
시니어 엔지니어 수준의 Design을 도와주는 것을 목표로 함.

## Slide 4: II. 기술 개발 현황
열교환기 최적화 설계 Mini & Air Mode
ITB가 접수되었는데,
일주일 내로 Pre-BOQ
작성이 필요합니다.
열교환기 Specification이
변경되었는데, 이틀 내로
변경 물량 산출이 필요합니다.
VE 를 위해 열교환기 Type
변경하려고 합니다.
비교 견적을 위해,
오늘 내로 물량 산출 부탁 드립니다.

## Slide 5: II. 기술 개발 현황
STHE Mini & Air Mode의 장점과 단점
Advantages
Quick Response
Minimize Input Data
Easy Access
Disadvantages
Low Accuracy
Engineering
Knowledge Required
Input Data Required

## Slide 6: II. 기술 개발 현황
STHE Mini & Air Mode의 치명적인 단점은 예측 결과의 정확성
이를 극복하기 위한 STHE Pro 를 개발
최신 AI 기술들을
이용함에도 불구하고
열교환기 예측 결과의 정확성이 떨어지는 이유?
AI 기술의 한계
수십년간 쌓아 온
엔지니어링 지식과 노하우를
현재 AI 기술이 뛰어 넘을 만큼
만만하지 않음
열교환기 설계의 어려움 (1)
설계 시 고려해야할 변수가
너무 많음
열교환기 설계의 어려움 (2)
실제 시니어 엔지니어도
수십번의 Trial & Error Process를 거쳐 완성 되는 높은 수준의
성과품
부족한 데이터 양
퀄리티 높은 데이터를 모으긴 했으나, 근본적으로 데이터 양이 많지 않다보니 데이터 분석에 한계가 있음

## Slide 7: II. 기술 개발 현황
개선 가능한 문제
AI 기술 수준을 높이기도 어렵고, 더 많은 데이터 확보도 어렵고, 열교환기 설계 시 고려해야할 변수도 줄일 수 없다면?
개선 가능한 문제를 집중해서 해결
API1)를 이용한
Automate Trial
열교환기 해석 프로그램(HTRI2))를
자동으로 구동
Many Times of
Trial & Error
Engineering Practice & Knowledge
데이터분석과 머신러닝을
이용한 예측 모델
퀄리티 높은 데이터들을 분석하고,
시니어 엔지니어 수준의 초기값을
예측
API : API는 컴퓨터나 컴퓨터 프로그램 사이의 연결이다. 일종의 소프트웨어 인터페이스이며, 다른 종류의 소프트웨어에 서비스를 제공
HTRI 는 열교환기 설계를 위해 만들어진 상용 프로그램

## Slide 8: II. 기술 개발 현황
열교환기 설계 업무 프로세스의 이해(General)
어떤값을 예측할 것인지 어떤 프로세스를 자동화할 수 있을 것인지?
WORK PROCESS
ITB1)
DATA SHEET
Heat Exchanger
Design
HEC
DATA SHEET
Heat Duty
Temperature
Internal Diameter
Tube Length
HTRI
REPORT
Predict Initial Target
By Engineering
Practice, Knowledge
Senior Engineer
Time, Action
GENERAL DESIGN PROCESS
ITB : Invitation To Bidder(설계 Specification 등을 포함한 Client의 Document)

## Slide 9: II. 기술 개발 현황
Up & Down 숫자 맞추기(1~50)
Simple Process for Finding H/Ex Size
25
10
5
8
9
Down
Target
Down
Up
Up
Initial
ID : 500
Tube Length : 6100
Over Design : Fail
(Down)
1st Trial
ID : 750
Tube Length : 4900
Over Design : 47%
(Down)
2nd Trial
ID : 630
Tube Length : 4900
Over Design : 15%
(Down)
3rd Trial
ID : 600
Tube Length : 4900
Over Design : 1.89%
(SUCCESS)
4th Trial
*) 열교환기의 모든 단위는 mm
열교환기 설계 업무 프로세스의 이해(Simple)
열교환기 Size 설계에 대한 이해

## Slide 10: II. 기술 개발 현황
Initial Target in Game
Initial Target in Design Heat Exchanger
데이터분석과 Predict Initial Target
숫자 맞추기 게임을 할 때, 첫번째로 입력했던 값을 기억하시나요?
25
It may come from practical exercise or general knowledge
How do you know 25 is the best start point?
It definitely comes from Data Analysis.
How can you start internal diameter 500 and tube length 6100?
Data Visualization shows which one will be the best start point.

## Slide 11: II. 기술 개발 현황
열교환기 Size(Internal Diameter & Tube Length)를 찾기 위한 다른 형태의 시각화
The process to get the final size on scatter plot

## Slide 12: II. 기술 개발 현황
What If The Target Size is Too Big or Too Small?
예시의 Process는 빈도수가 높은 Size에서 설계되어, 몇번의 Trial & Error로 Size 설계가
만약, Final Target이 아래와 같이 너무 멀리 있다면, 어떨까?

## Slide 13: II. 기술 개발 현황
더 높은 수준의 데이터분석 기법을 이용해 Target Group을 생성함.
Machine Learning 을 이용하여 Target Group을 예측함.
최종 열교환기 Size 으로 가는 길이 짧아지고, 시간이 줄어들어 정확도를 향상시킬 수 있음.

## Slide 14: II. 기술 개발 현황
Temperatures
Diff. Pressure
Vapor Weight
Flow Rate
Viscosity
Specific Heat
Density
Target
Group
Hot Fouling
Thermal Cond.
Single/Multi
Series
Hot/Cold
Heat
Film Coefficient
Cold Fouling
Overall
Heat Exchange
Coefficient
Heat Duty
LMTD
Clustering
Target
Group 해석
API
Regression
Regression
Classification
<열교환기 Size 군집분석>
Web
App
데이터분석을 이용한 Target Group 예측
HTRI API 를 이용한 자동화 설계
Automatic Run
Thermal Cond. : Thermal Conductivity(열전도율)
Diff. Pressure : Differential Pressure(압려강하)
LMTD : Logarithmic mean temperature difference(로그 평균 온도차)
정확도가 향상된 열교환기 최적화 설계 Architecture

## Slide 15: II. 기술 개발 현황
데이터분석 & 자동화 설계 Solution 도입 전 후,
Work Flow 비교
WORK PROCESS
ITB1)
DATA SHEET
Heat Exchanger
Design
HEC
DATA SHEET
Heat Duty
Temperature
Internal Diameter
Tube Length
HTRI
REPORT
Senior(열교환기)
엔지니어
Engineering
Practice
Engineering
Knowledge
Predict Initial Target
By
Data Analysis
Automatic Run
By API
BEFORE
Web
Application
AFTER