## Slide 1
사용 시 참고사항
기둥, 보 배치에 관여하는 그리드의 이름은 X, Y를 포함해야 함 (예: X1, X2, Y3, Y4…)
재실행할 경우 벽체와 그리드를 제외한 모든 객체 삭제 후 실행
외곽 벽체에 문 및 창문이 배치되어 있는 경우, 위치 조정 중 삭제될 수 있으니 문과 창문의 배치는 자동화 후 작업 진행
모델링 자동화 도구
작성되어 있는 그리드를 기준으로 보, 기둥, 페데스탈, 독립기초 모델링 수행
기둥 형상 정보를 기준으로 기초, 바닥, 지붕 모델링 수행
바닥의 바운더리 정보를 기준으로 외벽 및 같은 위치의 보 위치 조정
기능 요약

## Slide 2
사용 시 참고사항
Revit Room Number와 Excel Room Number 매칭 확인
매개변수 “H_Room W, H_Room L, H_Room H or CH” 적용 카테고리에 룸 체크 확인 필수 Revit > 01_Room Schedule > Properties > Fields > 각 매개변수 클릭 후 Edit Parameter (하단 펜모양) > Parameter Properties 창이 활성화 되면 하단에 Add to all elements in the selected categories 체크 > 우측 목록에서 Room에 체크
룸 매개변수 관리 도구
Revit – Room에 Name 입력 (Excel 기반)
Revit – Room에 Room Size (Width, Length, Height) 입력 (Revit 형상 기반) > Excel – Building List로 내보내기
Excel – Building List – Interior Finish Schedule 정보 입력 (Revit 기반)
기능 요약